## Slide 1: FMEA - kockázatmenedzsment folyamata gyártási és műszaki környezetben
Könyves Melinda

## Slide 2: Miről lesz szó?
Minőségmenedzsment rendszer felépítése – autóipar példáján
Minőségmenedzsment módszerek, szerepkörök
FMEA módszer célja, felépítése, használata
Miért is kell a minőségmenedzsmenttel foglalkoznia egy vállalatnak?

## Slide 3: Autóipar
Notes: ISO szabványok fejlődése: 20.sz eleje-közepe (űrhajózás, katonai szabványok)
Földrajzi, kulturális hatások
  Japán iskola
  Amerikai iskola
  Európai iskola
Szektorspecifikus szabványok megjelenése
  QS 9000 - AIAG
  VDA
  ISO/TS 16949
  IATF 16949
Beszállítói lánc: OEM-Tier1-Tier2-Tier3…
https://www.vda.de/en
https://www.iso.org/home.html
https://www.aiag.org/

## Slide 4: Minőségmenedzsment felépítése egy vállalatnál
Szabvány
Modell
Módszerek
Mérőszámok
Kézikönyv
Eljárási utasítás
Munkautasítás
Űrlap, jegyzőkönyv

## Slide 5: Módszerek
Alkalmazási terület szerint
  Ötletgyűjtés, problémafeltárás
    Brainstorming, Affinitás diagram
  Folyamatok leírása, modellezése
    Folyamatábra, Mérföldkő-diagram
  Hibaelemzés
    5 Why?, FMEA
  Folyamatszabályozás
    Ellenőrző kártya, Folyamatképesség
  Egyéb
    Poka-Yoke, 5S, 8D riport

## Slide 6: Termelés vs fejlesztés
Főbb feladatkörök
  Beszállítói
  Vevői
  Gyártási
  Új projekt bevezetés
  Rendszer
Főbb feladatkörök
  Projekt/szoftver
  Gyártási/beszállítói
  Rendszer
Termelés Fejlesztés
Notes: -

## Slide 7: Főbb feladatokkörök
  Új projekt bevezetés (NPI)
    Specifikációelemzés
    Tesztelés
    Gyártási-szállítási koncepció
    APQP-PPAP
  Gyártási
    Gyártásfelügyelet
    Oktatás
    Selejt/ Hatékonyság elemzés
    Folyamatfejlesztés

## Slide 8: Főbb feladatokkörök
  Vevői
    Reklamációkezelés
    Kapcsolattartás
    Változáskezelés
  Beszállítói
    Alapanyag kezelés
    Reklamációkezelés
    Értékelés-fejlesztés
  Rendszer
    Szabványok, követelmények
    Dokumentáció
    Audit

## Slide 9: Kockázatelemzés
"A kockázat a bizonytalanság hatása, és bármely bizonytalanságnak lehetnek pozitív vagy negatív hatásai. Egy kockázatból származó pozitív eltérés adhat lehetőséget, de a kockázatnak nem minden pozitív hatása eredményez lehetőségeket.„ (ISO 9001:2015)
Kockázatelemzés fontossága minden iparban megjelent – ISO 9001:2015-től
„Integrált Irányítási Rendszer”
Notes: Főbb újdonságok
  10 fejezet
  Minden szabvány ugyanolyan felépítésű
  Kockázatértékelés előírás lett
    Kockázat csökkentése
    Lehetőségek kihasználása

## Slide 10: FMEA – Failure Mode and Effect Analysis
Hiba-és kockázatelemző módszer
Többtényezős
Csapat – FMEA moderátor
A termék / folyamat összes lehetséges meghibásodási módjának feltárása és értékelése

## Slide 11: FMEA célja, alkalmazása
Összes potenciális terméket vagy folyamatot érintő technikai hibalehetőség összegyűjtése, elemzése (ok, hatás)
Meglévő intézkedések értékelése
Megelőzés
Intézkedéseket KELL hozni
Új termék fejlesztése, termék gyártás, folyamat
Új felhasználás vagy változtatás (visszahívás), a már meglévő design/termék/folyamat kapcsán
Kockázatelemzések pl. környezeti

## Slide 12: FMEA típusai
Konstrukciós vagy Design FMEA (DFMEA)
  Fejlesztési fázisban készül
  Teljes rendszert és a részegységek közötti kapcsolatokat is megvizsgálja/elemzi
Folyamat vagy Process FMEA (PFMEA)
  A gyártási, szerelési, szállítási folyamatokat értékeli

## Slide 13: Előnyök és hátrányok (ISO IEC 31010:2009)
- Karbantartás és folyamat felügyelet
- Megelőző intézkedés hatékonyság
- Több elemet egyszerre szemléltet
- Széleskörű alkalmazhatóság
- Bonyolult rendszereket nehezen kezel
- Időmenedzsment
- Hibamód kombinációk megjelenítésére nem alkalmas

## Slide 14: Előnyök és hátrányok (Gyártás)
- Lehetséges problémák megakadályozása
- Akciókra törekszik
- Alap lehet egyéb elemzésekhez, kimutatásokhoz
- Fókusz a megelőzésen van
- Priorizálás
- Többféle hibatípusokra koncentrál
- Időigényes
- Szubjektív az értékelés
- Befolyásolja az eredményt a csapattagok kompetenciája, tapasztalata
- Erős módszertani tudást igényel
- Túl mély elemzés
RPN egyedül nem elegendő

## Slide 15: Előnyök és hátrányok (Fejlesztés)
- Korábban nem ismert hibákra is rámutat
- Akciókra törekszik
- Statisztikai elemzések alapja
- Jól riportálható a menedzsment
- Látható válik a kisebb elemek hatása a teljes rendszerre
- Egy átlátható rendszert eredményez
- Közös nevezőt biztosít
- Erőforrás igényes – idő, eszköz, ember
- Szubjektív az értékelés
- Befolyásolja az eredményt a csapattagok kompetenciája, tapasztalata
- Komplex, többtényezős módszer
- Nehéz moderálni
- Nem lehet definiálni, mikor van készen – „élő” dokumentum

## Slide 16: Régi FMEA koncepció

## Slide 17: Lépései
Tervezés
  Jogi követelmények
  Vevői követelmények
  Összetevőlista (BOM)
  Rajzok, modellek
  Minta FMEA stb.
  Fejléc
  Baseline

## Slide 18: Lépései
Rendszerelemzés
DFMEA PFMEA
  Vevők azonosítása
  Rendszer felépítése
  Komponensek, részegységek meghatározása, elemzése
  Összefüggések, kapcsolódási pontok meghatározása
  Folyamatok, folyamatlépések azonosítása FlowChart
  4-5-6M
Notes: 9M:
Man
Machine
Millieu
Material
Maintenance
Method
Measurement
Management
Money

## Slide 19: Lépései
Funkcióelemzés
  Mi a funkció?
  Vevői követelmények teljesülése
  Paraméterek
  Speciális karakterisztikák (PFMEA)

## Slide 20: Lépései
Hibaelemzés
  Lehetséges következmények, módok, okok meghatározása
Notes:   Következmény (Effect):
    Hogyan mutatkozik meg a probléma
  Hibamód (Failure Mode):
    Mi történik a rendszerben
  Hiba ok (Failure cause):
    Mi okozza a problémát a rendszerben

## Slide 21: Gyökérok elemző módszerek
Ishikawa diagram 5 Miért?
Probléma
Gyökérok
Notes: Gyökérok:
Kialakulás (technikai)
Észrevétel
Menedzseri

## Slide 22: Lépései
Kockázatelemzés
  Jelenlegi ellenőrző intézkedés
  Jelenlegi megelőző intézkedés
  Értékelés
    Súlyosság (Severity)
    Gyakoriság (Occurrence)
    Észrevehetőség (Detection)

## Slide 23: Súlyosság
Adott hibamód következményének a hatása.

## Slide 24: Gyakoriság/Előfordulás
Mennyire gyakran fordul elő a probléma, mennyire hatékony a megelőző intézkedés.

## Slide 25: Észrevehetőség
Meglévő ellenőrző intézkedés hatékonysága

## Slide 26: Mérőszámok
RPN (Risk Priority Number)
  S*O*D (1-1000)
  Határértékek
Risk matrix
  S*O
AP (Action Priority)

## Slide 27: Lépései
Optimalizálás
  Határérték alapján akciók bevezetése a rizikó csökkentésére
  Intézkedésekre határidő és felelős meghatározása
  (Súlyosság), Gyakoriság, Észrevehetőség csökkentése
  Újraértékelés
Dokumentáció

## Slide 28: Példa

## Slide 29: Aktuális vélemény
- Harmonizáltan és együtt kezelhető a VDA és az AIAG csoportokhoz tartozó vevők dokumentumai
-Nem szükséges a korábban már megírt FMEA-kat felülírni
Minimális átalakítást igényel a korábbi formátum/szoftver
- Az AP számítás kiegészíti az RPN számítást
Nem kell új számítási elvet elsajátítani
- Könnyen kezelhető a segédtáblázat, nem igényel speciális tudást
- Bonyolultabbá vált a számolás egy új változó bevezetésével
- Az elv nem változott, így a szubjektivitás még mindig jelen van
- A vizsgálandó elemek és folyamatok kiválasztása és megkeresése még mindig a csapattól függ, így ez is szubjektív

## Slide 30: Köszönöm szépen a figyelmet!
Könyves Melinda
Melinda.konyves@gmail.com
Forrás: FMEA Handbook, 2019